TECHNISCHE DATEN

Hals-über-Kopf

| Eröffnung | 26. Juni 2020 |
| --- | --- |
| Typ | Hängeachterbahn (Prototyp des „Suspended Thrill Coaster“) |
| Besonderheit | Teil einer eigens für Tripsdrill entwickelten Doppelattraktion, bei der sich zwei Achterbahnen mehrfach kreuzen |
| Thema | „Die Sieben Schwaben“ – eine Volkssage, die ihre Wurzeln im 16. Jahrhundert hat |
| Alters- und Größenbeschränkungen | Ab einem Alter von 6 Jahren und 1,20 Meter Körpergröße in Begleitung eines Erwachsenen zugelassen. Ab 8 Jahren freie Fahrt |

| Fläche (gesamte Doppelanlage inkl. Familienachterbahn „Volldampf“) |
| --- |
| Grundfläche | 1,3 ha |
| Baufeld „Hals-über-Kopf“ | 200 x 70 Meter |
| Erdaushub | 7.400 m³ |
| Anzahl der Fundamente | 229 Stück |
| Größtes zusammenhängendes Fundament | 135 m², 200 m³, 500 Tonnen |
| Verbauter Beton | 2.900 m³ |
| Umzäunung | 650 Länge, unter Verwendung von 2800 Holzlatten und 70 Sandsteinpfosten |
| Bepflanzung | über 4.000 Bäume und Sträucher |
| Achterbahn |
| Anzahl Stahlstützen | 178 Stück |
| Anzahl Schienenelemente | 85 Stück |
| Streckenlänge | 800 Meter |
| Maximale Höhe | > 30 Meter |
| Maximale Geschwindigkeit | 80 km/h |
| Kapazität | 800 Personen pro Stunde |
| Fahrelemente | First Drop, Zero-G-Roll, Immelmann, Airtime Hill, Twisted Airtime Hill, Helix, Bunny Hop, Canyon Dive, Corkscrew |
| Fahrzeuge |
| Anzahl | 2 Züge mit 10 Doppelsitzen (20 Personen) |
| Gewicht pro Zug | ca. 9.900 kg (leer) bis 11.500 kg (beladen) |
| Ausstattung | Je 2 Einzelsitze mit einem neuen entwickelten Sitz und individuellen Schoßbügeln |
| Länge | Kompletter Zug: 15,60 Meter Erstes Fahrzeug: 2,07 Meter Weitere Fahrzeuge: 1,79 Meter (plus Thematisierung) |
| Breite | 1,53 Meter |
| Beteiligte Firmen |
| Achterbahn-Hersteller | Vekoma Rides Manufacturing / Vlodrop (Niederlande) |
| Design | Vekoma Rides Manufacturing in Zusammenarbeit mit Emmanuel Mongon – Imaginvest / Paris (Frankreich) und Kreativteam des Erlebnispark Tripsdrill |
| Bauplanung, Bauleitung, Vermessung | Ingenieurbüro für Bau und Vermessung Manfred Dietz, Dipl.-Ing. (FH) / Gemmrigheim |
| Statik | Ingenieurbüro für Bauwesen Rainer Klein, Dipl.-Ing.(FH) / Sachsenheim |
| Bauunternehmen | Karl Wildermuth Bauunternehmen GmbH u. Co. KG / Bietigheim-Bissingen |