TECHNISCHE DATEN

Volldampf

| Eröffnung | 26. Juni 2020 |
| --- | --- |
| Typ | Familienachterbahn mit Rückwärtsschuss („Family Boomerang“) |
| Besonderheit | Teil einer eigens für Tripsdrill entwickelten Doppelattraktion, bei der sich zwei Achterbahnen mehrfach kreuzen |
| Thema | „Auf der schwäbsche Eisebahne“ – ein Volkslied aus dem 19. Jahrhundert |
| Alters- und Größenbeschränkungen | Ab einem Alter von 4 Jahren und 0,95 Meter Körpergröße in Begleitung eines Erwachsenen zugelassen. Ab 8 Jahren freie Fahrt |

| Fläche (gesamte Doppelanlage inkl. Hängeachterbahn „Hals-über-Kopf“) |
| --- |
| Grundfläche | 1,3 ha |
| Baufeld „Volldampf“ | 172 x 57 Meter |
| Erdaushub | 7.400 m³ |
| Anzahl der Fundamente | 229 Stück |
| Größtes Einzelfundament | 135 m², 200 m³, 500 Tonnen |
| Verbauter Beton | 2.900 m³ |
| Umzäunung | 650 Länge, unter Verwendung von 2800 Holzlatten und 70 Sandsteinpfosten |
| Bepflanzung | über 4.000 Bäume und Sträucher |
| Achterbahn |
| Anzahl Stahlstützen | 34 Stück |
| Anzahl Schienenelemente | 26 Stück |
| Streckenlänge | 500 Meter (vorwärts & rückwärts) |
| Maximale Höhe | 22 Meter |
| Maximale Geschwindigkeit | 60 km/h |
| Kapazität | 500 Personen pro Stunde |
| Fahrelemente | Highsider, Break Turn, Camelback, Twisted Camelback, S-Curve, Curved Stall |
| Fahrzeuge |
| Anzahl | 1 Zug mit 10 Fahrzeugen für insgesamt 20 Personen |
| Gewicht pro Zug | ca. 3.000 kg (leer) bis 4.600 kg (beladen) |
| Ausstattung | 2 Einzelsitze -- individuelle Schoßbügel / T-Bügel |
| Länge | Kompletter Zug: 13,60 Meter Lokomotive: 1,88 Meter Abteile: 1,30 Meter (plus Thematisierung) |
| Breite | 1,20 Meter |
| Beteiligte Firmen |
| Achterbahn-Hersteller | Vekoma Rides Manufacturing / Vlodrop (Niederlande) |
| Design | Vekoma Rides Manufacturing in Zusammenarbeit mit Emmanuel Mongon – Imaginvest / Paris (Frankreich) und Kreativteam des Erlebnispark Tripsdrill |
| Bauplanung, Bauleitung, Vermessung | Ingenieurbüro für Bau und Vermessung Manfred Dietz, Dipl.-Ing. (FH) / Gemmrigheim |
| Statik | Ingenieurbüro für Bauwesen Rainer Klein, Dipl.-Ing.(FH) / Sachsenheim |
| Bauunternehmen | Karl Wildermuth Bauunternehmen GmbH u. Co. KG / Bietigheim-Bissingen |